## Slide 1: DEM generálás és épület detektálás LiDAR alapon
Készítette: Yoo Sungdi Diána, Balázs Bálint

## Slide 2: Bevezetés
A DEM és a DSM modellek érzékenyek hibákra
Új metódus a felszíni pontok megkülönböztetésére
A folyamat részei: pre-processzálás, felszíni pontok pontok megkülönböztetése a nem felszíniektől, dem generálás, határvonalak meghatározása
Megkülönböztetés: problémás, szükség van egy filterező algoritmusra
Ötletek: lineáris predikció (interpolációt használ), magasságok homogenitása
2 adathalmaz Texas állam, Harris megyéjéből

## Slide 3: Lidar adat szegmentálás
Cél: a nem felszínhez tartozó pontok eliminálása
Szomszédos pontokból 3x3-as ablakkal sík felületet képezni, méret vizsgálattal minden egyes pontra
Vizsgálatok: RMS, magasság eltérés keresése a képzett felülettel
RMS: 30 cm-es küszöbbel (96%-os pontosság)
Könnyebb feldolgozás miatt itt griddé alakítják a pontokat
Minden pont eliminálva lesz, amelyekből képzett kapcsolódó sík felület nagyobb mint a legnagyobb vizsgált épület

## Slide 4: Dem generálás és épület detektálás
Lépések: Triangulated Irregular Network, DEM a TIN modellből
Finomítás: a DEM összehasonlítása az osztályozott pontokkal, az így módosított csoportok alapján a DEM újragenerálása (ismétlések)
Probléma: épületekre szűrés, Megoldás: NDSM (Normalized Digital Surface Model) generálással
Szűrés: 3 m felett minden fának/épületnek számít, épületnek az számít melynek sík felülete nagyobb mint az előzetesen ismert legkisebb épület felülete

## Slide 6: ÉpületHatárok Szabalályozása
MDL (Minimum Description Length) – épülethatárok szabályozása, statisztikai módszer (túl költséges)
Új módszer a téglalap alakú épülethatárok meghatározása
Épülethatárokat először általánosították, hogy elkerüljék a töredezett vonalszakaszokat és a redundáns pontokat. Ezután az általánosított épülethatárokon megtörtént a szabályozás.

## Slide 7: Épülethatárok Szabályozása - folyamatábra

## Slide 8: Példa az épületHatárok szabályozására
Globális információkat figyelembe veszi az azimutok kiszámításával és beállításával, a vonalszakasz-hosszak súlyozásával.

## Slide 9: Eredmények és analízis
Van olyan épület, aminek hiányzik a határa:
  Az adathatárhoz kapcsolódó épületek feldolgozása nem történt meg, mert nem voltak teljesek
  Íves tetővel rendelkező épületek (az épület teteje sík kell legyen)
  Néhány épületet fák takarnak el

## Slide 10: Eredmények és analízis
Az épületek detektálásának eredménye (ebbe nem tartozik bele a fákkal eltakart épületek):
  1-es adathalmaz: ~80%
  2-es adathalmaz: ~93%
Az 1-es adathalmaz több “íves” épületet tartalmaz, így ezért kaptunk gyengébb eredeményt.
Megoldás:
  A síkbeli aspektus-meghatározás küszöbe lazítható => elzárási hibát fog okozni
  Összetett felületi modellek alkalmazása a nem sík tetők észlelésére

## Slide 11: Konklúzió
A tanulmányban bemutatott új módszer DEM generálásra és épületek detektálására: hatékony és eredményes (városi és elővárosi területeken)
Határregulációs módszer (globális információkat is figyelembe veszi):
  Ígéretes eredményeket hoz
  A számítási költség jobb, mint az MDL módszernél

## Slide 12: További tanulmányok
3D-s épületmodell rekonstrukció
Nem sík felületű épületek észlelése
Épület detektálás és rekonstrukció több adatforrásból, mint például:
  Lidar
  Színes és hiperspektrális képek

## Slide 13: Megvalósítás
Adat és/vagy gyorsaság függő
Cél: Python libekkel: Laspy, PyLidar, lidar
Ha lassúak lennének a Pythonos eszközök: C++ libekkel (libLas, RichDEM)

## Slide 14: Köszönjük a figyelmet!